MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO

César A. Acosta								Enero 1998

CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO

Técnica estadística para monitorear un proceso y verificar su estabilidad

PRINCIPIO  DE  VARIABILIDAD

No existen dos artículos que tengan las mismas medidas.

FACTORES COMUNES QUE AFECTAN LA VARIABILIDAD

EQUIPO (Antiguedad, Desgaste, Estado de la maquinaria, fluctuaciones electricas, etc.)

MATERIAL (La materia prima es el producto terminado de otros por tanto tiene variabilidad)

MEDIO AMBIENTE (Temperatura, luz, humedad, etc.)

OPERADOR (Experiencia, Conocimientos, estado físico, emocional, etc.)

INSPECCION (Inspector, equipo de medición)

CAUSAS DE VARIABILIDAD

CAUSAS COMUNES  (ALEATORIAS)

Variabilidad debida a Factores Comúnes

CAUSAS ESPECIALES  (ASIGNABLES ó IDENTIFICABLES)

Variabilidad debida a hechos temporales y cuyo efecto en la variabilidad del 	proceso es muy grande comparado con  el de los factores comunes

Ejemplos:

Materia prima descompuesta

Rotura de alguna pieza interna de una máquina

Fuga de gas de algún ducto en el taller

Operario accidentado

PROCESO ESTABLE

Un proceso está estable o en control (estadístico)

cuando está libre de causas especiales.

GRAFICOS  DE  CONTROL

Herramienta para visualizar las variaciones que ocurren en la tendencia central y en la dispersión de una variable.

La gráfica de control indica si un proceso particular es estable ó no.

Las gráficas de control tradicional tiene una línea central y límites de control.

Puntos fuera de los límites de control indican la aparición de causas especiales de variabilidad que es necesario buscar, identificar  y eliminar

TIPOS DE GRAFICAS DE CONTROL

Gráficas de Control para variables

(Una variable es una cc que se mide en una escala contínua)

Gráficas de Control para atributos

(Un atributo es una cc que se posee ó no)

SUBGRUPOS RACIONALES

La variabilidad de un proceso se puede estimar tomando frecuentemente muestras (Subgrupos racionales) y calculando estimadores de tendencia central y dispersion.

Una gráfica de control es una gráfica de estos estimadores contra el tiempo.

Un subgrupo racional es aquel en el que la variación dentro de la muestra (pieza a pieza)

sólo es producida por causas comunes.

Un subgrupo racional debe formarse con piezas producidas al mismo tiempo.

Ejemplo: Piezas consecutivas elaboradas por una máquina, por un mismo operario, en un mismo turno de trabajo, con un mismo material, con el mismo herramental.

Ejemplos de subgrupos racionales incorrectos:

- Subgrupos con piezas de diferentes máquinas

- Subgrupos con piezas de diferentes turnos

- Subgrupos con piezas de diferentes cabezales en una misma máquina

GRAFICAS DE CONTROL PARA VARIABLES

Se utilizan dos gráficas simultaneamente.

Una para controlar variaciones en la tendencia central (localización)

otra para controlar variaciones en la variabilidad (dispersión)

CLASES DE GRÁFICAS DE CONTROL PARA VARIABLES

Gráficas de Shewhart

-R 	(Medias y Rangos)

-S 	(Medias y Desviaciones estándar)

X-MR (Lecturas Individuales y Rangos Moviles)

Gráficas CUSUM

Gráficas EWMA

PROCEDIMIENTO

- Definir la característica de calidad a controlar

- Definir el tipo de gráfica de control a usar

- Definir cómo se formaran los subgrupos racionales

- Definir el tamaño y frecuencia de las muestras

- Tomar inicialmente un mínimo de 20 subgrupos

- Elaborar las gráficas de control  (localización y dispersión)

- Calcular media y rango de cada subgrupo

- Calcular líneas centrales

- Calcular límites de control

- Si existen puntos fuera de límites de control

- determinar la causa

- desechar el subgrupo

- Reconstruir la gráfica de control (recalcular límites y lineas centrales)

- Cada 20 subgrupos recalcular límites y lineas centrales

CALCULO DE LIMITES DE CONTROL

Límite Inferior    Línea Central	   Límite Superior

Gráficas  para Variables

Tamaño de muestra pequeños:

Gráfica 		 - A2  					 + A2

Gráfica  R		D3  			 			D4

Tamaño de muestra grandes:

Gráfica 		 - A3  					 + A3

Gráfica  S		B3  						B4

Observaciones Individuales

Gráfica  X		- 3  / d2				+ 3  / d2

Gráfica  S		D3  					D4

Graficas para Atributos

Unidades defectuosas (tamaño de muestra constante)

Gráfica np		n - 3 		n		 +  3

Fracción defectuosa (tamaño de muestra variable)

Gráfica p		 - 3 				 +  3

EJEMPLO

# subgrupo	Fecha   Hora        	Mediciones     		     Promedios       Rangos

1    	12/23   8:50   	6.35  	6.40	6.32 	6.37     	6.36     	0.08

2            	9:30   	6.46 	6.37 	6.36 	6.41     	6.40    		0.10

3            	10:25  	6.34  	6.40	6.34 	6.36     	6.36     	0.06

4            	12:22  	6.69 	6.64 	6.68 	6.59     	6.65      	0.10

5            	  1:45   6.38 	6.34 	6.44  	6.40     	6.39      	0.10

6    	12/27   8:25   	6.42 	6.41 	6.43 	6.34     	6.40    		0.09

7          		9:20   	6.44 	6.41 	6.41 	6.46     	6.43     	0.05

8            	10:35  	6.33 	6.41 	6.38 	6.36     	6.37     	0.08

9            	11:50  	6.48 	6.44 	6.47 	6.45     	6.46     	0.04

10            	12:55  	6.47 	6.43 	6.36 	6.42     	6.42     	0.11

11    	12/28   8:45   	6.38 	6.41 	6.39 	6.38     	6.39     	0.03

12            	9:45   	6.37 	6.37 	6.41 	6.37     	6.38     	0.04

13            	10:55   6.4 	6.38 	6.47 	6.35      	6.4     		0.12

14            	11:33  	6.38 	6.39 	6.45 	6.42     	6.41     	0.07

15            	1:05    	6.50 	6.42 	6.43 	6.45     	6.45     	0.08

16    	12/29   8:33   	6.33 	6.35 	6.29 	6.39     	6.34      	0.10

17            	9:35   	6.41  	6.40 	6.29 	6.34     	6.36     	0.12

18            	10:30  	6.38 	6.44 	6.28 	6.58     	6.42      	0.30

19            	11:45  	6.35 	6.41 	6.37 	6.38     	6.38     	0.06

20            	1:33   	6.56 	6.55 	6.45 	6.48     	6.51     	0.11

21    	12/30   8:49   	6.38  	6.40	6.45 	6.37     	6.40     	0.08

22            	9:32   	6.39 	6.42 	6.35  	6.40     	6.39     	0.07

23            	10:22  	6.42 	6.39 	6.39 	6.36     	6.39     	0.06

24            	11:55  	6.43 	6.36 	6.35 	6.38     	6.38     	0.08

25            	1:55   	6.39 	6.38 	6.43 	6.44     	6.41     	0.06

Total     	160.2475     	2.19

Parámetros  (de tabla de factores):

n = 4		A2 = 0.729	D3 = 0		D4 = 2.282

Lineas Centrales 	  =	6.4099	 = 0.088

LIC = - A2	= 6.346		LSC =  + A2 = 6.4737

LIC =  D3 	=  0			LSC =  D4 	=  0.20

EJEMPLO

# subgrupo	Fecha   Hora        	Mediciones     		          Promedios   Desv.Std.

1    	12/23   8:50   	6.35  	6.40	6.32 	6.37     	6.36     	0.034

2            	9:30   	6.46 	6.37 	6.36 	6.41     	6.40    		0.045

3            	10:25  	6.34  	6.40	6.34 	6.36     	6.36     	0.028

4            	12:22  	6.69 	6.64 	6.68 	6.59     	6.65      	0.045

5            	  1:45   6.38 	6.34 	6.44  	6.40     	6.39      	0.042

6    	12/27   8:25   	6.42 	6.41 	6.43 	6.34     	6.40    		0.041

7          		9:20   	6.44 	6.41 	6.41 	6.46     	6.43     	0.024

8            	10:35  	6.33 	6.41 	6.38 	6.36     	6.37     	0.034

9            	11:50  	6.48 	6.44 	6.47 	6.45     	6.46     	0.018

10            	12:55  	6.47 	6.43 	6.36 	6.42     	6.42     	0.045

11    	12/28   8:45   	6.38 	6.41 	6.39 	6.38     	6.39     	0.014

12            	9:45   	6.37 	6.37 	6.41 	6.37     	6.38     	0.020

13            	10:55   6.4 	6.38 	6.47 	6.35      	6.4     		0.050

14            	11:33  	6.38 	6.39 	6.45 	6.42     	6.41     	0.032

15            	1:05    	6.50 	6.42 	6.43 	6.45     	6.45     	0.036

16    	12/29   8:33   	6.33 	6.35 	6.29 	6.39     	6.34      	0.042

17            	9:35   	6.41  	6.40 	6.29 	6.34     	6.36     	0.056

18            	10:30  	6.38 	6.44 	6.28 	6.58     	6.42      	0.125

19            	11:45  	6.35 	6.41 	6.37 	6.38     	6.38     	0.025

20            	1:33   	6.56 	6.55 	6.45 	6.48     	6.51     	0.054

21    	12/30   8:49   	6.38  	6.40	6.45 	6.37     	6.40     	0.036

22            	9:32   	6.39 	6.42 	6.35  	6.40     	6.39     	0.029

23            	10:22  	6.42 	6.39 	6.39 	6.36     	6.39     	0.024

24            	11:55  	6.43 	6.36 	6.35 	6.38     	6.38     	0.036

25            	1:55   	6.39 	6.38 	6.43 	6.44     	6.41     	0.029

Total     	160.2475     	0.9656

Parámetros  (de tabla de factores):

n = 4		A3 = 	1.628		B3 = 0		B4 = 2.266

Lineas Centrales 	  =	6.4099	S = 0.0386

LIC = - A3 S	= 6.347		LSC =  + A3 S = 6.4727

LIC =  B3 	=  0			LSC =  B4 S	=  0.0875

EJERCICIO

En el proceso de teñido de fibras de lana es conveniente controlar la acidez del colorante (pH). Se estableció que para monitorear el proceso debían tomarse subgrupos de 6 observaciones cada 20 minutos. Luego de varias horas se obtuvo la siguiente información:

subgrupo			Observaciones			Media		Rango

1		4.22	4.20	4.20	4.08	4.15	4.15

2		4.25	4.22	4.10	4.15	4.10	4.15

3		4.20	4.22	4.01	4.17	4.18	4.30

4		4.20	4.25	4.18	4.05	4.17	4.10

5		4.15	4.20	4.03	4.15	4.31	4.25

6		4.18	4.17	4.17	4.30	4.15	4.10

7		4.22	4.24	4.23	4.07	4.19	4.25

8		4.00	4.15	4.18	4.10	4.30	4.20

9		4.10	4.15	4.30	4.36	4.15	4.10

10		4.20	4.25	4.20	4.30	4.15	4.10

11		4.35	4.20	4.25	4.12	4.30	4.10

a) Construya la gráfica de control.

b) Determine los puntos en los que se presume el proceso pueda estar fuera de control.

Parámetros  (de tabla de factores):

n = 		A2 = 		D3 = 		D4 =

Lineas Centrales 	  =			 =

LIC = - A2	= 			LSC =  + A2 =

LIC =  D3 	=  			LSC =  D4 	=

EJERCICIO

A continuación se presentan los promedios y rangos de subgrupos de tamaño 5, obtenidos de una resistencia que se desea controlar.

Subgrupo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Promedio	128.8	129.6	129.4	129.4	129.8	128	126.8	128.8	129.8	128.6

Subgrupo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Promedio	129.4	128.8	129.6	129	129.8	129.6	131.4	131.6	129.6	131

Subgrupo	21	22	23	24	25

Promedio	128.6	129.6	130.0	129.4	129.8

a) Construya la gráfica de control.

b) Determine los puntos en los que se presume el proceso pueda estar fuera de control.

Parámetros  (de tabla de factores):

n = 		A2 = 		D3 = 		D4 =

Lineas Centrales 	  =			 =

LIC = - A2	= 			LSC =  + A2 =

LIC =  D3 	=  			LSC =  D4 	=

CONDICIONES PROBABLES DE

PROCESO FUERA DE CONTROL

Una grafica de Control puede indicar una condición fuera de control si:

1. Un punto aparece fuera de los límites de Control.

2. Si el patrón de los puntos muestra un comportamiento no aleatorio ó sistemático.

TIPOS DE PATRONES NO ALEATORIOS O SISTEMATICOS

1. Tendencia		  (Desgaste gradual de algún componente)

2. Patrón Mezclado	  (Distribuciones Superpuestas)

3. Patron Cíclico	  (Situaciones Repetitivas como cambio de horarios, rotación,

ciclo de encendido-apagado, etc. )

4. Cambio en el Nivel 	   (Resultado de la introducción de nuevos métodos, nuevos

(Centro) del Proceso    materiales, nuevos operarios, o luego de un período de

entrenamiento)

5. Adherencias a la	  (Cálculo incorrecto de límites)

Línea Central

REGLAS  QUE  INDICAN UNA  SITUACION FUERA DE CONTROL

Se acostumbra a dividir el espacio entre cada límite y la línea central en 3 zonas de igual tamaño llamadas zona A, zona B y zona C

Límite Superior de Control

C

B

A

Línea Central del gráfico de control

A

B			distribución de

C

Límite inferior de Control

1. CAMBIO DE NIVEL		7 ú 8 puntos a un lado de la línea central

2. TENDENCIA 			6 puntos consecutivos ascendiendo ó descendiendo

3. ADHESION A LIMITES		2 de 3 puntos en  Zona

4. ADHESION A L.CENTRAL	15 puntos consecutivos en Zona C

5. CICLICIDAD			14 puntos alternando a cada lado de la línea central.

6. MEZCLA ó NO NORMALIDAD	4 de 5 puntos en zona B ó A

PROCESO ESTABLE

7:00 am                         8:00 am                       9:00 am                 10:00	am

CAMBIOS AL AZAR EN LA LOCALIZACIÓN

(SIN CAMBIO EN DISPERSIÓN)

7:00                                8:00                             9:00                             10:00

CAMBIO  DE NIVEL

7:00 am                         8:00 am                       9:00 am                 10:00	am

CAMBIO SOSTENIDO EN LOCALIZACIÓN -TENDENCIA

(SIN CAMBIO EN DISPERSIÓN)

7:00 am                         8:00 am                       9:00 am                 10:00	am

CAMBIOS BRUSCO EN DISPERSIÓN

(SIN CAMBIO EN LOCALIZACIÓN)

7:00 am                         8:00 am                       9:00 am                 10:00	am

CAMBIOS EN DISPERSIÓN Y EN LOCALIZACIÓN

7:00 am                         8:00 am                       9:00 am                 10:00	am

EJERCICIO

Una fábrica de lámina controla el grosor de cada lámina expresado en milésimas de cm. Para tal efecto se toman 10 muestras de 7 elementos cada una y las observaciones son:

Muestra		Observaciones					  Prom.	    Rango

1		221	223	220	217	227	223	225

2		220	221	224	217	219	226	227

3		228	230	229	215	217	219	221

4		221	223	224	225	223	227	230

5		224	223	224	227	221	225	227

6		225	230	227	226	231	230	223

7		224	227	230	231	224	225	230

8		230	224	223	221	220	221	230

9		224	225	227	224	225	227	228

10		230	229	230	224	227	230	231

a) Construya la gráfica de control

b) Divida el espacio entre los limites de control entre 6 partes iguales y determine si alguna regla de patrones se viola.

n = 		A2 = 		D3 = 		D4 =

=		=

LIC = - A2=			LSC =  + A2 =

LIC =  D3 	=			LSC =  D4 	=

EJERCICIO

Los envases de cristal de una fábrica son pesados en gramos como parte del control de calidad. Para ello se han tomado 25 muestras de 15 elementos cada una siendos los resultados los siguientes:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

43	42	40	42	43	40	40	42	41	40

R	5	3	5	2	2	5	3	2	2	4

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

41	42	43	42	41	43	44	43	42	43

R	3	3	5	5	4	3	5	4	5	5

n	21	22	23	24	25

41	40	42	43	42

R	5	3	2	5	4

n = 		A2 = 		D3 = 		D4 =

(  	=		( R =

=		=

LIC = - A2=			LSC =  + A2 =

LIC =  D3 	=			LSC =  D4 	=

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL ACUMULADA

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| 3.5 | 0.9998 |
|  | 4.0 | 0.99997 |
|  | 5.0 | .9999997 |

FACTORES PARA EL CÁLCULO DE LIMITES DE CONTROL

EN LAS GRAFICAS DE SHEWHART

| n | A | A2 | A3 | c4 | B3 | B4 | d2 | d3 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0000 | 2.6596 | 3.7599 | 0.7979 | 0.0000 | 3.2664 | 1.1280 | 0.8530 | 0.0000 | 3.6870 | 0.0000 | 3.2686 |
| 2 | 2.1213 | 1.2530 | 2.3937 | 0.8862 | 0.0000 | 2.5684 | 1.6930 | 0.8880 | 0.0000 | 4.3570 | 0.0000 | 2.5735 |
| 3 | 1.7321 | 0.8412 | 1.8800 | 0.9213 | 0.0000 | 2.2662 | 2.0590 | 0.8800 | 0.0000 | 4.6990 | 0.0000 | 2.2822 |
| 4 | 1.5000 | 0.6449 | 1.5957 | 0.9400 | 0.0000 | 2.0889 | 2.3260 | 0.8640 | 0.0000 | 4.9180 | 0.0000 | 2.1144 |
| 5 | 1.3416 | 0.5295 | 1.4100 | 0.9515 | 0.0300 | 1.9700 | 2.5340 | 0.8480 | 0.0000 | 5.0780 | 0.0000 | 2.0039 |
| 6 | 1.2247 | 0.4529 | 1.2766 | 0.9594 | 0.1180 | 1.8820 | 2.7040 | 0.8330 | 0.2050 | 5.2030 | 0.0758 | 1.9242 |
| 7 | 1.1339 | 0.3983 | 1.1750 | 0.9650 | 0.1847 | 1.8153 | 2.8470 | 0.8200 | 0.3870 | 5.3070 | 0.1359 | 1.8641 |
| 8 | 1.0607 | 0.3571 | 1.0943 | 0.9693 | 0.2390 | 1.7610 | 2.9700 | 0.8080 | 0.5460 | 5.3940 | 0.1838 | 1.8162 |
| 9 | 1.0000 | 0.3249 | 1.0281 | 0.9727 | 0.2843 | 1.7157 | 3.0780 | 0.7970 | 0.6870 | 5.4690 | 0.2232 | 1.7768 |
| 10 | 0.9487 | 0.2990 | 0.9726 | 0.9754 | 0.3220 | 1.6780 | 3.1730 | 0.7870 | 0.8120 | 5.5340 | 0.2559 | 1.7441 |
| 11 | 0.9045 | 0.2776 | 0.9253 | 0.9776 | 0.3541 | 1.6459 | 3.2580 | 0.7780 | 0.9240 | 5.5920 | 0.2836 | 1.7164 |
| 12 | 0.8660 | 0.2596 | 0.8842 | 0.9794 | 0.3815 | 1.6185 | 3.3360 | 0.7700 | 1.0260 | 5.6460 | 0.3076 | 1.6924 |
| 13 | 0.8321 | 0.2442 | 0.8482 | 0.9810 | 0.4067 | 1.5933 | 3.4070 | 0.7630 | 1.1180 | 5.6960 | 0.3281 | 1.6719 |
| 14 | 0.8018 | 0.2309 | 0.8162 | 0.9823 | 0.4279 | 1.5721 | 3.4720 | 0.7560 | 1.2040 | 5.7400 | 0.3468 | 1.6532 |
| 15 | 0.7746 | 0.2193 | 0.7876 | 0.9835 | 0.4482 | 1.5518 | 3.5320 | 0.7500 | 1.2820 | 5.7820 | 0.3630 | 1.6370 |
| 16 | 0.7500 | 0.2090 | 0.7618 | 0.9845 | 0.4656 | 1.5344 | 3.5880 | 0.7440 | 1.3560 | 5.8200 | 0.3779 | 1.6221 |
| 17 | 0.7276 | 0.1999 | 0.7384 | 0.9854 | 0.4817 | 1.5183 | 3.6400 | 0.7390 | 1.4230 | 5.8570 | 0.3909 | 1.6091 |
| 18 | 0.7071 | 0.1917 | 0.7170 | 0.9862 | 0.4964 | 1.5036 | 3.6890 | 0.7340 | 1.4870 | 5.8910 | 0.4031 | 1.5969 |
| 19 | 0.6882 | 0.1843 | 0.6974 | 0.9869 | 0.5096 | 1.4904 | 3.7350 | 0.7290 | 1.5480 | 5.9220 | 0.4145 | 1.5855 |
| 20 | 0.6708 | 0.1776 | 0.6792 | 0.9876 | 0.5231 | 1.4769 | 3.7780 | 0.7240 | 1.6060 | 5.9500 | 0.4251 | 1.5749 |
| 21 | 0.6547 | 0.1714 | 0.6625 | 0.9882 | 0.5350 | 1.4650 | 3.8190 | 0.7200 | 1.6590 | 5.9790 | 0.4344 | 1.5656 |
| 22 | 0.6396 | 0.1658 | 0.6469 | 0.9887 | 0.5451 | 1.4549 | 3.8580 | 0.7160 | 1.7100 | 6.0060 | 0.4432 | 1.5568 |
| 23 | 0.6255 | 0.1606 | 0.6324 | 0.9892 | 0.5555 | 1.4445 | 3.8950 | 0.7120 | 1.7590 | 6.0310 | 0.4516 | 1.5484 |
| 24 | 0.6124 | 0.1558 | 0.6191 | 0.9892 | 0.5555 | 1.4445 | 3.9310 | 0.7080 | 1.8070 | 6.0550 | 0.4597 | 1.5403 |
| 25 | 0.6000 | 0.1526 | 0.6066 | 0.9892 | 0.5555 | 1.4445 | 3.9310 | 0.7080 | 1.8070 | 6.0550 | 0.4597 | 1.5403 |